Synthèse de l'activité
Compléter les informations d'usinage pour chaque objet de notre ourson
dessin	Nom	Usinage	Outil	Conditions de coupe
	Usinage de la bouche	Fraisage / suivi de contour	Fraise / Diamètre 2	Profondeur d'usinage = 1mm / vitesse de broche = 20500 tr/min / vitesse d'avance = 20 mm/s / vitesse de descente = 10mm/s / profondeur de passe maximum = 1mm
	Usinage des yeux	Fraisage / contournage intérieur	Fraise / Diamètre 2	Profondeur d'usinage = 3mm / vitesse de broche = 20500 tr/min / vitesse d'avance = 20 mm/s / vitesse de descente = 10mm/s / profondeur de passe maximum = 1mm
	Trou du porte clé	Fraisage / …...................... / ….....................	Fraise / Diamètre 2	Profondeur d'usinage = ….........mm / vitesse de broche = 20500 tr/min / vitesse d'avance = 20 mm/s / vitesse de descente = 10mm/s / profondeur de passe maximum = 1mm
	Les boutons de l'ourson	Fraisage / …...................... / ….....................	Fraise / Diamètre 2	Profondeur d'usinage = ….........mm / vitesse de broche = 20500 tr/min / vitesse d'avance = 20 mm/s / vitesse de descente = 10mm/s / profondeur de passe maximum = 1mm
	Le contour de l'ourson	Fraisage / …...................... / ….....................	Fraise / Diamètre 2	Profondeur d'usinage = ….........mm / vitesse de broche = 20500 tr/min / vitesse d'avance = 20 mm/s / vitesse de descente = 10mm/s / profondeur de passe maximum = 1mm

Pour l'ourson, on utilise que du fraisage, avec une fraise de diamètre 2.
nous connaissons deux usinages, mais quels sont les autres à choisir?
Compléter le schéma suivant pour identifier les usinages à réaliser sur l'ourson.

Origine Pièce

Fraisage
Suivi de contour
Fraisage
Contournage intérieur

Fraisage
Contournage extérieur

Profondeur
 3mm

Fraisage
Contournage intérieur
Avec cycle de poche

Profondeur
 1mm

Fraisage
Contournage extérieur
Avec cycle de poche

Résultats : Est ce que votre ourson ressemble à celui de départ?
Dites pourquoi? …........................................................................
…..................................................................................................
…......................................................................................................
…......................................................................................................

Conclusion
En fonction du résultat que je souhaite obtenir, je peux choisir différents usinages pour réaliser mon projet.